Ausschreibungstexte für AS 45 und Zubehör

Digitale Kommunikationszentrale

Zentraleinheit des Telekommunikationssystems

Grundeinheit mit 5 Einschüben für Erweiterungsmodule.

Grundausbau

1 RS-232 Schnittstelle über 9pol. Sub-D Buchse für PC- oder Druckeranschluss. Bei Anschluss an den PC mit folgenden Funktionen:
Systemkonfiguration und Konfiguration des Telefonbuches, Auslesen von Gebührendaten, Download neuer Firmware, CTI-Software, TAPI-Schnittstelle, Least-Cost-Routing und Timersteuerung.
Zum Anschluss an einen Drucker mit der Möglichkeit, die Gebührendaten auszudrucken.

1 USB Schnittstelle für PC-Anschluss mit ISDN-Modem Funktionalität über CAPI 2.0 Schnittstelle.

2 Systemschnittstellen jeweils 1 Schnittstelle als Master und eine Schnittstelle als Slave zur Vernetzung von zwei AS 45 oder AS 200 IT. 
Buchse nach Cat.5. zur Koppelung der Anlagen, Reichweite bis zu 1m, 8-adrig

5 Einschübe für Erweiterungsmodule

ISDN – Leistungsmerkmale

Anrufweiterschaltung in den Varianten ständig, bei besetzt oder nicht melden

Dreierkonferenz intern / extern

Makeln

Parken

Rückruf bei besetzt

Fangen, feststellen böswilliger Anrufer

Direkte Umleitung der Nebenstellen am Anlagenanschluss (Partial Rerouting)

Anzeigen/Unterdrücken der eigenen Rufnummer

Anlagen Leistungsmerkmale

Sparwahl, externe Teilnehmer können sich mit einem Code identifizieren und automatisch weitervermittlen lassen z.b. ein Handy kann sich über die Anlage automatisch ins Festnetz weitervermitteln lassen und einen Teilnehmer aus dem zentralen Telefonbuch anwählen.

Schaltbox, ein externer Teilnehmer kann über eine einrichtbare Rufnummer Funktionen in der Anlage schalten (Tag-/Nachschaltung, Relais etc.).

Automatische Wahl

detaillierte Gebührenkontrolle mit 2.000 Gesprächsdatensätzen. Datensätze bleiben auch bei Netzausfall erhalten.

Zentrales alphanumerisches Telefonbuch mit 1.000 Zielen

Wartemusik intern oder als externe Quelle anschliessbar

Raumüberwachung

Spontane Amtsholung je Nebenstelle

Taschengeldkonten je Teilnehmer

X.31 am internen S0-Bus für z.B. ecTerminal

Dreierkonferenz intern / extern

Rückfrage, Halten und Vermitteln

Rückruf intern

Rufumleitung intern oder extern in den Varianten ständig, bei besetzt oder nicht melden

Heranholen von Rufen und Rufübernahme (Pick-Up)

Individuelle Wartemusik

Ansage vor Melden und Ansage bei Besetzt

Wartefeld mit bis zu 8 Teilnehmern

Weckruf mit persönlicher Ansage der Weckzeit

Ansage bei aktivierten Alarmeingang

Automatische Ansage bei Aktivierung der Türklingel

Anlagen Konfiguration

5 Amtsberechtigungsstufen plus der Möglichkeit Einträge aus dem zentralen Telefonbuch zu wählen

Busy on Busy je Leitung schaltbar

9 Dienstekennungen (Telefon, Anrufbeantworter, Telefax, Modem, Kombiport, Funkzelle, GSM/VoIP, VoiceMail, TFE)

Fernkonfiguration der Anlagendaten und Systemtelefoneinstellungen und Fernladen der Firmware

3 x Rufverteilungen
Tag- und Nachtschaltung plus Rufweiterschaltung nach 1-8 Klingelzeichen variabel einstellbar

20 Sperrbereichsnummern

40 Freibereichsnummern

1 Notrufnummer (bei Systemtelefonen 2)

variabler Rufnummernplan 1-4 stellig

Bis zu 124 interne Rufnummern mit Namen verwaltbar

20 Gruppen mit Namen und jeweils mit bis zu 10 Teilnehmern

64 Einträge für externe MSNs oder Durchwahlen mit Namen

CLIP Funktion mit Anzeige der Rufnummer, Name aus dem Telefonbuch, Datum / Uhrzeit. Zusätzlich kann eine zusätzliche 0 für die Amtsholung vorangestellt werden.

Gebührenimpuls je Nebenstelle schaltbar

5 Rufrhythmen je analoges Endgerät oder Systemtelefon programmierbar

Codeziffern zur Sperrung von Anlagenmerkmalen oder Endgerätefunktionen

Zeitsteuerung mit Wochenprofilautomatik und Feiertagskalender zur Schaltung von 20 verschiedenen Vorgängen

Kommunikationssoftware

Software für Windows 2000 und XP zur Kommunikation mit der Anlage über die serielle Schnittstelle (Com 1-4) oder mittels CAPI über die USB-Schnittstelle oder den internen ISDN-Bus in Verbindung mit einer ISDN PC-Karte.

TK-Suite Set Konfigurationsprogramm zur Einstellung aller Anlagendaten mit der Möglichkeit die Daten auf einem externen Datenträger zu speichern oder auszudrucken

TK-Suite Contact Adress- und Kontaktverwaltung mit Anbindung zum zentralen Telefonbuch der TK-Anlage

TK-Suite Bill Gebührenauswertung mit vielfältigen Reportfunktionen zum Ausdruck oder Anzeige auf dem Bildschirm

TK-Suite Client CTI-Anwendung für computerunterstützte Telefonie

TAPI-Treiber zur Kommunikation mit externen Anwendungen

AIS-Konfigurator zum Laden und Speichern von Ansagen, sowie der Konvertierung von Wave-, WMF oder MP3-Dateien

Maße:	H:26cm x B:32cm x T:12cm
Gewicht:	3,4 kg
Leistungsaufnahme:	60 Watt

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	AS 45

komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

Telefon

Tischtelefon zum Anschluss an den analogen Anschluss einer TK-Anlage

Leistungsumfang:

4 fest programmierte Funktionstasten

2 frei programmierbare Funktionstasten

10 frei programmierbare Kurzwahltasten

12-teilige Tastatur (Tasten 0-9, *,#)

4 fest programmierte Funktionstasten mit folgenden Funktionen:

Kurzwahltaste, zur Aktivierung der Kurzwahl

Programmier-/Stummtaste, zum Einleiten des Programmiermodus oder Stummschalten während des Gespräches

R-Taste, für Rückfrage oder Makeln zwischen zwei Verbindungen

Wahlwiederholung, zum Wählen der zuletzt gewählten Rufnummern

Farbe:	schwarz oder silber
Zubehör:	Anschlussschnur mit TAE-Stecker

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Telefon T 10

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

Telefon

Tischtelefon zum Anschluss an den analogen Anschluss einer TK-Anlage

Leistungsumfang:

3-zeiliges Display mit Anzeige von Datum, Uhrzeit, Anrufliste und Funktionsanzeige

13 fest programmierte Funktionstasten

3 frei programmierbare Funktionstasten

10 frei programmierbare Kurzwahltasten

12-teilige Tastatur (Tasten 0-9, *,#)

1 Buchse für den Anschluss eines Headsets

13 fest programmierte Funktionstasten mit folgenden Funktionen:

Lautsprechertaste, zur Aktivierung des Freisprechens

R-Taste, für Rückfrage oder Makeln zwischen zwei Verbindungen

Wahlwiederholung, zum Wählen der zuletzt gewählten Rufnummern

Stummtaste, zum Stummschalten während des Gespräches

Programmiertaste, zum Aktivieren des Programmiermodus

Speichertaste, zum Speichern der Einstellungen

Laut/Leise Tasten, zum Einstellen der Lautstärke

Telefonbuch-Taste, zum Aktivieren des Telefonbuches

Hoch/Runter Taste, zum Blättern in den Einstellungen

Wählen-Taste, zur Wahl aus der Anrufliste oder dem Telefonbuch

Farbe:	schwarz oder silber
Zubehör:	Anschlussschnur mit TAE-Stecker

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Telefon T 15

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

Schnurlos Telefon

schnurloses Telefon zum Anschluss an den analogen Anschluss einer TK-Anlage nach DECT-GAP Standard.

Leistungsumfang:

grafisches Farb-Display mit Anzeige von Datum, Uhrzeit, Anrufliste und Funktionsanzeige

5 fest programmierte Funktionstasten

1 Navigationstaste (Oben, Unten, Links, Rechts)

10 frei programmierbare Kurzwahltasten

12-teilige Tastatur (Tasten 0-9, *,#)

1 Buchse für den Anschluss eines Headsets

5 fest programmierte Funktionstasten mit folgenden Funktionen:

Kombinierte Annehmen-Taste mit Freisprech- und Lautsprechertaste

Auflegen-Taste

R-Taste, für Rückfrage oder Makeln zwischen zwei Verbindungen

2 SoftKeys in Abhängigkeit des Menu-Kontextes

Farbe:	schwarz oder silber
Zubehör:	Anschlussschnur mit TAE-Stecker

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Telefon DECT 15

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

Schnurlos Telefon

schnurloses Telefon zum Anschluss an den analogen Anschluss einer TK-Anlage nach DECT-GAP Standard.

Leistungsumfang:

grafisches Farb-Display mit Anzeige von Datum, Uhrzeit, Anrufliste und Funktionsanzeige

4 fest programmierte Funktionstasten

2 frei programmierbare Funktionstasten

1 Navigationstaste (Oben, Unten, Löschen, OK)

10 frei programmierbare Kurzwahltasten

12-teilige Tastatur (Tasten 0-9, *,#)

4 fest programmierte Funktionstasten mit folgenden Funktionen:

Kombinierte Annehmen-Taste mit Freisprech-, Lautsprechertaste und Wahlwiederholung

Auflegen-Taste

Anruflisten-Taste

Farbe:	anthrazit
Zubehör:	Anschlussschnur mit TAE-Stecker

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Telefon DECT 25

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

Systemtelefon

Tischtelefon zum Anschluss an den internen ISDN-Bus einer AGFEO TK-Anlage

Leistungsumfang:

bewegliches, 2-zeiliges Display mit Uhrzeit, Belegt- und Funktionsanzeige

9 fest programmierte Funktionstasten

3 kontextabhängige Funktionstasten

10 frei programmierbare Funktionstasten mit LED-Signalisierung

12-teilige Tastatur (Tasten 0-9, *,#)

1 Buchse für den Anschluss eines schnurgebundenen Headsets

1 Buchse für den Anschluss eines externen Netzteils

1 Steckplatz für UnTangler-Montage im Handapparat

10 fest programmierte Funktionstasten mit folgenden Funktionen:

Pfeiltasten, zum Vor- und Zurückblättern

Set-Taste, zum Einleiten des Programmiermodus

Telefonbuch, zum Aufruf des zentralen Telefonbuchs

Wahlwiederholung, zum Wählen der zuletzt gewählten Rufnummern

Lautsprecher, zum Aktivieren des Lautsprechers oder des Freisprechens mit LED-Signalisierung bei eingeschaltetem Lautsprecher

Plus und Minus-Tasten, zum Steuern der Lautstärke

Mail-Taste, zur Anzeige der Anruferliste oder Mailbox mit LED-Signalisierung

10 frei programmierbare Funktionstasten für bis zu 40 verschiedene Funktionen:

Türöffner-Funktion, Leitungstasten, Interntasten, Durchsage, Konferenz, Makeln, Tag-/Nachtschaltung, Rufumleitung, Heranholen, Weckruf, Zielwahltasten, usw.

Optionale Erweiterungen:

Steckernetzteil

Farbe:	schwarz, weiss oder silber
Zubehör:	Anschlussschnur mit RJ45-Stecker

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Systemtelefon ST 21

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

Systemtelefon

Tischtelefon zum Anschluss an den Up0-Anschluss einer AGFEO TK-Anlage

Leistungsumfang:

bewegliches, 2-zeiliges Display mit Uhrzeit, Belegt- und Funktionsanzeige

9 fest programmierte Funktionstasten

3 kontextabhängige Funktionstasten

10 frei programmierbare Funktionstasten mit LED-Signalisierung

12-teilige Tastatur (Tasten 0-9, *,#)

1 Buchse für den Anschluss eines schnurgebundenen Headsets

1 Buchse für den Anschluss eines externen Netzteils

1 Steckplatz für UnTangler-Montage im Handapparat

10 fest programmierte Funktionstasten mit folgenden Funktionen:

Pfeiltasten, zum Vor- und Zurückblättern

Set-Taste, zum Einleiten des Programmiermodus

Telefonbuch, zum Aufruf des zentralen Telefonbuchs

Wahlwiederholung, zum Wählen der zuletzt gewählten Rufnummern

Lautsprecher, zum Aktivieren des Lautsprechers oder des Freisprechens mit LED-Signalisierung bei eingeschaltetem Lautsprecher

Plus und Minus-Tasten, zum Steuern der Lautstärke

Mail-Taste, zur Anzeige der Anruferliste oder Mailbox mit LED-Signalisierung

10 frei programmierbare Funktionstasten für bis zu 40 verschiedene Funktionen:

Türöffner-Funktion, Leitungstasten, Interntasten, Durchsage, Konferenz, Makeln, Tag-/Nachtschaltung, Rufumleitung, Heranholen, Weckruf, Zielwahltasten, usw.

Optionale Erweiterungen:

Steckernetzteil

Farbe:	schwarz, weiss oder silber
Zubehör:	Anschlussschnur mit RJ45-Stecker

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Systemtelefon ST 21

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

Systemtelefon

Tischtelefon zum Anschluss an den internen ISDN-Bus einer AGFEO TK-Anlage

Leistungsumfang:

4-zeiliges beleuchtetes Display mit Uhrzeit, Belegt- und Funktionsanzeige

11 fest programmierte Funktionstasten

20 frei programmierbare Funktionstasten durch Doppelbelegung, davon 10 mit LED-Signalisierung

12-teilige Tastatur (Tasten 0-9, *,#)

1 Buchse für den Anschluss eines Headsets

10 fest programmierte Funktionstasten mit folgenden Funktionen:

Pfeiltasten, zum Vor- und Zurückblättern

CLEAR, zum Löschen einer Anzeige oder von Daten

OK, zum Bestätigen von Eingaben

STOP, zum Trennen einer Verbindung oder zum Abbrechen eines Vorgangs

Set-Taste, zum Einleiten des Programmiermodus

Umschalt-Taste, zum Aufrufen der zweiten Tastenebene

Telefonbuch, zum Aufruf des zentralen Telefonbuchs

Wahlwiederholung, zum Wählen der zuletzt gewählten Rufnummern

Lautsprecher, zum Aktivieren des Lautsprechers oder des Freisprechens mit LED-Signalisierung bei eingeschaltetem Lautsprecher

Mail-Taste, zur Anzeige der Anruferliste oder Mailbox mit LED-Signalisierung

20 frei programmierbare Funktionstasten für bis zu 40 verschiedene Funktionen:

Türöffner-Funktion, Leitungstasten, Interntasten, Durchsage, Konferenz, Makeln, Tag-/Nachtschaltung, Rufumleitung, Heranholen, Weckruf, Zielwahltasten, usw.

Optionale Erweiterungen:

Zusatztastenfeld mit LED-Unterstützung

Digitaler Anrufbeantworter

Modul zur Steuerung schnurloser Headsets

Farbe:	schwarz, weiss oder silber
Zubehör:	Anschlussschnur mit RJ45-Stecker

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Systemtelefon ST 30

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

Systemtelefon

Tischtelefon zum Anschluss an den internen ISDN-Bus einer AGFEO TK-Anlage

Leistungsumfang:

bewegliches, grafisches und beleuchtetes Display mit Uhrzeit, Belegt- und Funktionsanzeige

9 fest programmierte Funktionstasten

3 kontextabhängige Funktionstasten

20 frei programmierbare Funktionstasten durch Doppelbelegung, davon 10 mit LED-Signalisierung

12-teilige Tastatur (Tasten 0-9, *,#)

1 Buchse für den Anschluss eines schnurlosen (nach DHSG Standard) oder schnurgebundenen Headsets

1 Buchse für den Anschluss einer Tastenerweiterung oder eines externen Netzteils

1 Steckplatz für UnTangler-Montage im Handapparat

10 fest programmierte Funktionstasten mit folgenden Funktionen:

Pfeiltasten, zum Vor- und Zurückblättern

Set-Taste, zum Einleiten des Programmiermodus

Telefonbuch, zum Aufruf des zentralen Telefonbuchs

Wahlwiederholung, zum Wählen der zuletzt gewählten Rufnummern

Lautsprecher, zum Aktivieren des Lautsprechers oder des Freisprechens mit LED-Signalisierung bei eingeschaltetem Lautsprecher

Plus und Minus-Tasten, zum Steuern der Lautstärke

Mail-Taste, zur Anzeige der Anruferliste oder Mailbox mit LED-Signalisierung

20 frei programmierbare Funktionstasten für bis zu 40 verschiedene Funktionen:

Türöffner-Funktion, Leitungstasten, Interntasten, Durchsage, Konferenz, Makeln, Tag-/Nachtschaltung, Rufumleitung, Heranholen, Weckruf, Zielwahltasten, usw.

Optionale Erweiterungen:

Zusatztastenfeld mit LED-Unterstützung

Digitaler Anrufbeantworter

Steckernetzteil

Farbe:	schwarz, weiss oder silber
Zubehör:	Anschlussschnur mit RJ45-Stecker

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Systemtelefon ST 40

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

Systemtelefon

Tischtelefon zum Anschluss an den Up0-Anschluss einer AGFEO TK-Anlage

Leistungsumfang:

bewegliches, grafisches und beleuchtetes Display mit Uhrzeit, Belegt- und Funktionsanzeige

9 fest programmierte Funktionstasten

3 kontextabhängige Funktionstasten

20 frei programmierbare Funktionstasten durch Doppelbelegung, davon 10 mit LED-Signalisierung

12-teilige Tastatur (Tasten 0-9, *,#)

1 Buchse für den Anschluss eines schnurlosen (nach DHSG Standard) oder schnurgebundenen Headsets

1 Buchse für den Anschluss einer Tastenerweiterung oder eines externen Netzteils

1 Steckplatz für UnTangler-Montage im Handapparat

10 fest programmierte Funktionstasten mit folgenden Funktionen:

Pfeiltasten, zum Vor- und Zurückblättern

Set-Taste, zum Einleiten des Programmiermodus

Telefonbuch, zum Aufruf des zentralen Telefonbuchs

Wahlwiederholung, zum Wählen der zuletzt gewählten Rufnummern

Lautsprecher, zum Aktivieren des Lautsprechers oder des Freisprechens mit LED-Signalisierung bei eingeschaltetem Lautsprecher

Plus und Minus-Tasten, zum Steuern der Lautstärke

Mail-Taste, zur Anzeige der Anruferliste oder Mailbox mit LED-Signalisierung

20 frei programmierbare Funktionstasten für bis zu 40 verschiedene Funktionen:

Türöffner-Funktion, Leitungstasten, Interntasten, Durchsage, Konferenz, Makeln, Tag-/Nachtschaltung, Rufumleitung, Heranholen, Weckruf, Zielwahltasten, usw.

Optionale Erweiterungen:

Zusatztastenfeld mit LED-Unterstützung

Digitaler Anrufbeantworter

Steckernetzteil

Farbe:	schwarz, weiss oder silber
Zubehör:	Anschlussschnur mit RJ45-Stecker

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Systemtelefon ST 40

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

Systemtelefonerweiterung

Erweiterung für Systemtelefon zum Anschluss am internen ISDN-Bus von AGFEO TK-Anlagen mit 30 freiprogammierbaren Funktionstasten jeweils mit LED-Unterstützung.

Ausbau:

30 frei programmierbare Funktionstasten mit roter LED-Unterstützung für bis zu 40 verschiedene Funktionen:

An einem Systemtelefon oder SystemHandy sind bis zu 4 Systemtelefonerweiterungen anschliessbar.

Anschluss erfolgt über S0 4adrig mit RJ-45 Stecker

Funktionen der frei programmierbaren Funktionstasten:

Türöffner-Funktion, Leitungstasten, Interntasten, Durchsage, Konferenz, Makeln, Tag-/Nachtschaltung, Rufumleitung, Heranholen, Weckruf, Zielwahltasten, usw.

Verwendbar an Systemtelefon ST 30 und DECT 30

Farbe:	schwarz, weiss oder silber
Maße:	L:210,6 mm / B:125 mm / H:82 mm
Zubehör:	Anschlusskabel mit RJ45-Stecker
	kurzes Verbindungskabel zum ST 30
Fabrikat:	AGFEO 
Typ:	Systemtelefonerweiterung STE 30

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

Systemtelefonerweiterung

Erweiterung für Systemtelefon mit 30 freiprogrammierbaren Funktionstasten jeweils mit LED-Unterstützung.

Ausbau:

30 frei programmierbare Funktionstasten mit roter LED-Unterstützung für bis zu 40 verschiedene Funktionen:

An einem Systemtelefon sind bis zu 4 Systemtelefonerweiterungen anschliessbar.

Anschluss erfolgt mit RJ-45 Stecker

Funktionen der frei programmierbaren Funktionstasten:

Türöffner-Funktion, Leitungstasten, Interntasten, Durchsage, Konferenz, Makeln, Tag-/Nachtschaltung, Rufumleitung, Heranholen, Weckruf, Zielwahltasten, usw.

Verwendbar an Systemtelefon ST 40

Farbe:	schwarz, weiss oder silber
Maße:	L:210,6 mm / B:125 mm / H:82 mm
Zubehör:	Anschlusskabel mit RJ45-Stecker
Fabrikat:	AGFEO 
Typ:	Systemtelefonerweiterung STE 40

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

Anrufbeantwortermodul für Systemtelefon

Einsteckmodul für Systemtelefon ST 30 mit einer Aufnahmekapazität von bis zu 40 Minuten. Die Nachrichten bleiben auch bei einem Stromausfall erhalten. Für den Anrufbeantworter wird keine zusätzliche Stromversorgung benötigt.

Leistungsmerkmale:

Memofunktion, Mitschneiden von Gesprächen

Aufnahmekapazität von bis zu 20 Minuten in höchster Qualität oder bis zu 40 Minuten in Standardqualität

Speicher für bis zu 99 Nachrichten

Bis zu 20 Minuten pro Nachricht

Ein- und Ausschalten über Fernabfrage oder automatisiert über zentralen Timer

Displayanzeige mit folgenden Informationen:
Anzahl der aufgenommenen Nachrichten, 
Rufnummer bzw. Name des Anrufers sofern im zentralem Telefonbuch vorhanden

Aufnahme der Nachrichten jeweils mit Uhrzeit und Datum der Aufnahme, Dauer der Aufnahme, Rufnummer des gewählten Anschlusses

Weiterleitung eingegangener Nachrichten nach extern

Fernabfrage

Sparfunktion

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Anrufbeantwortermodul A-Modul 30

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

Anrufbeantwortermodul für Systemtelefon

Einsteckmodul für Systemtelefon ST 40 mit einer Aufnahmekapazität von bis zu 40 Minuten. Die Nachrichten bleiben auch bei einem Stromausfall erhalten. Für den Anrufbeantworter wird keine zusätzliche Stromversorgung benötigt.

Leistungsmerkmale:

Memofunktion, Mitschneiden von Gesprächen

Aufnahmekapazität von bis zu 20 Minuten in höchster Qualität oder bis zu 40 Minuten mit Audio-Kompression

Speicher für bis zu 99 Nachrichten

Bis zu 20 Minuten pro Nachricht

Ein- und Ausschalten über Fernabfrage oder automatisiert über zentralen Timer

Displayanzeige mit folgenden Informationen:
Anzahl der aufgenommenen Nachrichten, 
Rufnummer bzw. Name des Anrufers sofern im zentralem Telefonbuch vorhanden

Aufnahme der Nachrichten jeweils mit Uhrzeit und Datum der Aufnahme, Dauer der Aufnahme, Rufnummer des gewählten Anschlusses

Weiterleitung eingegangener Nachrichten nach extern

Fernabfrage

Sparfunktion

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Anrufbeantwortermodul A-Modul 40

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

Modul zur Ansteuerung drahtloser Hör-Sprech-Garnituren für Systemtelefon

Einsteckmodul für Systemtelefon ST 30 mit einer Schnitstelle zur Steuerung von schnurlosen Headsets nach dem DHSG – Standard.

Leistungsmerkmale:

Ankommende Gespräche signalisieren

Gespräch am Headset annehmen

Gespräch am Headset beenden

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	HS-Modul 30

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

Headset

Schnurgebundenes Headset zum Betrieb an AGFEO Systemtelefonen ST 21, ST 25, ST 30 und ST 40

Leistungsumfang:

Überkopfbügel, Ohrring und Ohrhaken für verschiedene Trageformen

geräuschunterdrückendes Mikrofon

Farbe:	schwarz
Fabrikat:	AGFEO 
Typ:	Headset 2100

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

Headset

Schnurgebundenes Headset zum Betrieb an AGFEO Systemtelefonen ST 21, ST 25, ST 30 und ST 40

Leistungsumfang:

Überkopfbügel

geräuschunterdrückendes Mikrofon

Farbe:	schwarz
Fabrikat:	AGFEO 
Typ:	Headset 2200

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

DHSG Headset

Schnurloses Headset zum Betrieb an AGFEO Systemtelefon ST 30 in Verbindung mit HS-Modul 30 oder ST 40.

Leistungsumfang:

1 LED zur Online bzw. Gesprächsanzeige

3 fest programmierte Funktionstasten

Akku mit bis zu 12 Stunden Gesprächszeit

Akkuladezeit von 1,5 Stunden

Überkopfbügel und Ohrhaken für verschiedene Trageformen

3 fest programmierte Funktionstasten mit folgenden Funktionen:

Lautstärke (lauter/leiser)

Gesprächsannahme- und beenden Taste sowie Stummschaltung

Farbe:	schwarz
Fabrikat:	AGFEO 
Typ:	Headset 9120

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

DECT-Systemtelefon

Schnurloses Systemtelefon in DECT-Technik mit Display zum Betrieb am AGFEO DECT-Modul

Leistungsumfang:

4-zeiliges beleuchtetes Display

1 rote LED

12-teilige Tastatur (Tasten 0-9, *,#)

9 fest programmierte Funktionstasten

10 frei programmierbare Funktionstasten

1 Buchse für den Anschluss eines Headsets

Vibrationsalarm

Automatische Anrufannahme

Akku mit bis zu 120 Stunden Standby-Zeit oder 12 Stunden Gesprächszeit

Zugriff auf das Anlageninterne Telefonbuch

Belegtanzeige im aktiven Zustand

Anrufliste

9 fest programmierte Funktionstasten mit folgenden Funktionen:

Lautstärke (lauter/leiser)

Programmier-Modus / Stop

2. Tastenebene

Zurück-Blättern / Wahlwiederholung

Vor-Blättern / Telefonbuch

OK-Taste

Rückfrage

Hörertaste zum Abheben und Beenden von Gesprächen

10 frei programmierbare Funktionstasten für bis zu 40 verschiedene Funktionen:

Türöffner-Funktion, Leitungstasten, Interntasten, Durchsage, Konferenz, Makeln, Tag-/Nachtschaltung, Rufumleitung, Heranholen, Weckruf, Zielwahltasten, usw.

Optionale Erweiterungen:

Zusatztastenfeld mit LED-Unterstützung

Farbe:	schwarz
Zubehör:	Akku und Ladeschale

Fabrikat:	AGFEO 
Typ:	Systemtelefon DECT 30

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

DECT-Systemtelefon

Schnurloses Systemtelefon in DECT-Technik mit Display zum Betrieb am AGFEO DECT-Modul

Leistungsumfang:

Grafisches Farb-Display

1 rote LED

12-teilige Tastatur (Tasten 0-9, *,#)

12 fest programmierte Funktionstasten

10 frei programmierbare Funktionstasten

Akku mit bis zu 100 Stunden Standby-Zeit oder 10 Stunden Gesprächszeit

Zugriff auf das Anlageninterne Telefonbuch

Anrufliste

12 fest programmierte Funktionstasten mit folgenden Funktionen:

Rückfrage

INT

Telefonbuch

Anrufliste

Hoch-/Runter-Blättern

OK-Taste

Löschen-Taste

2 Soft Keys

Hörertaste zum Abheben und Beenden von Gesprächen

10 frei programmierbare Funktionstasten für bis zu 40 verschiedene Funktionen:

Türöffner-Funktion, Tag-/Nachtschaltung, Rufumleitung, Weckruf, usw.

Farbe:	grau-silber
Zubehör:	Akku und Ladeschale

Fabrikat:	AGFEO 
Typ:	Systemtelefon DECT 40

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

DECT-Systemheadset

Schnurloses Systemheadset zum Betrieb an AGFEO DECT-S0 Basis (plus)

Leistungsumfang:

1 LED zur Online bzw. Gesprächsanzeige

3 fest programmierte Funktionstasten

Akku mit bis zu 12 Stunden Gesprächszeit

Akkuladezeit von 1,5 Stunden

Überkopfbügel und Ohrhaken für verschiedene Trageformen

3 fest programmierte Funktionstasten mit folgenden Funktionen:

Lautstärke (lauter/leiser)

Gesprächsannahme- und beenden Taste sowie Stummschaltung

Farbe:	schwarz
Fabrikat:	AGFEO 
Typ:	Systemheadset 9120

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

Modul für analogen Teilnehmeranschluss

a/b Modul zum Anschluss von bis zu 8 analogen Endgeräten mit Clip-Funktion zur Anzeige der Rufnummer

8 x analoger Teilnehmeranschluss mit symmetrischer Anschaltung. Unterstützte Wahlverfahren IWV oder MFV. Datenübertragung bei Modems mit mindestens 33.6 k nach V.34+ Protokoll und 16 KHz Gebührenimpulserzeugung. An allen Teilnehmern wird die CLIP-Funktion unterstützt
Reichweite bis zu 800m, 2-adrig

Flashzeit von 80 ms bis 600 ms für analoge Endgeräte einstellbar

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Teilnehmermodul T-508

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

Modul für digitalen Teilnehmeranschluss

Up0 Modul zum Anschluss von bis zu 8 Systemendgeräten

8 x Up0 Teilnehmeranschluss 
Reichweite bis zu 1.000m, 2-adrig

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Up0-Modul 508

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

Modul für ISDN S0-Anschluss

ISDN Einsteckmodul mit 4 ISDN-Bussen. Alle ISDN-Busse sind entweder als Amtsanschluss oder als Teilnehmeranschaltung schaltbar bzw. verwendbar.

4 x ISDN Anschluss schaltbar für Extern- oder Internbetrieb.
Bei Externbetrieb verwendbar für Mehrgeräte- oder Anlagenanschluss nach DSS1 Protokoll. Kanalstruktur 2 x B (64 kbps) + 1 x D (16 kbps)
Bei Internbetrieb verwendbar als Mehrgeräteanschluss zum Anschluss von 2 Systemtelefonen oder bis zu 8 div. ISDN-Endgeräten. Unterstützte Protokolle DSS1 und herstellerspezifisches Protokoll für den gleichzeitigen Betrieb von Systemtelefonen und Standard ISDN-Endgeräten.
Kanalstruktur 2 x B (64 kbps) + 1 x D (16 kbps), Reichweite bis zu 130m, 4-adrig

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	ISDN-Modul S0-540

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

Modul für S0- und analogen Teilnehmeranschluss

Kombi-Modul zum Anschluss von bis zu 4 analogen Endgeräten mit Clip-Funktion sowie mit 2 ISDN-Bussen. Alle ISDN-Busse sind entweder als Amtsanschluss oder als Teilnehmeranschaltung schaltbar bzw. verwendbar.

2 x ISDN Anschluss schaltbar für Extern- oder Internbetrieb.
Bei Externbetrieb verwendbar für Mehrgeräte- oder Anlagenanschluss nach DSS1 Protokoll. Kanalstruktur 2 x B (64 kbps) + 1 x D (16 kbps)
Bei Internbetrieb verwendbar als Mehrgeräteanschluss zum Anschluss von 2 Systemtelefonen oder bis zu 8 div. ISDN-Endgeräten. Unterstützte Protokolle DSS1 und herstellerspezifisches Protokoll für den gleichzeitigen Betrieb von Systemtelefonen und Standard ISDN-Endgeräten.
Kanalstruktur 2 x B (64 kbps) + 1 x D (16 kbps), Reichweite bis zu 130m, 4-adrig

4 x analoger Teilnehmeranschluss mit symmetrischer Anschaltung. Unterstützte Wahlverfahren IWV oder MFV. Datenübertragung bei Modems mit bis zu 33.6 k nach V.34+ Protokoll und 16 KHz Gebührenimpulserzeugung.
Reichweite bis zu 800m, 2-adrig

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Kombi-Modul K-524

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

Modul für Türsprechstellen und Relais/Kontakte

Kombi-Modul zum Anschluss von bis zu 3 analogen Endgeräten mit Clip-Funktion oder Türsprechstellen sowie Schnittstellen für Lautsprecher-Durchsagen und gespeiste Meldelinien.

1 x Schnittstelle schaltbar als Türschnittstelle 4-Draht nach FTZ Norm für 1 potentialfreien Klingeltaster oder für analogen Teilnehmeranschluss mit symmetrischer Anschaltung. Unterstützte Wahlverfahren IWV oder MFV. Datenübertragung bei Modems mit bis zu 33.6 k nach V.34+ Protokoll und 16 KHz Gebührenimpulserzeugung.
Reichweite bis zu 800m, 2-adrig

1 x Schnittstelle schaltbar als Türschnittstelle nach CE 2 Draht Norm für bis zu 4 potentialfreie Klingeltaster oder für analogen Teilnehmeranschluss mit symmetrischer Anschaltung. Unterstützte Wahlverfahren IWV oder MFV. Datenübertragung bei Modems mit bis zu 33.6 k nach V.34+ Protokoll und 16 KHz Gebührenimpulserzeugung.
Reichweite bis zu 800m, 2-adrig

1 x analoger Teilnehmeranschluss mit symmetrischer Anschaltung. Unterstützte Wahlverfahren IWV oder MFV. Datenübertragung bei Modems mit bis zu 33.6 k nach V.34+ Protokoll und 16 KHz Gebührenimpulserzeugung.
Reichweite bis zu 800m, 2-adrig

4 x Alarmeingang mit separater 
Melderspeisung von +12V 250mA

1 x MoH Anschluss für externe Musikquelle. Anschluss über 3,5mm Stereo-Klinkenstecker

1 x Lautsprecherausgang mit 0,8 W Leistung bei 8 Ohm symmetrisch für Lautsprecher oder unsymmetrisch für externe Verstärker.

2 x potentialfreie Schaltkontakte. Schaltbar als Impulsrelais (3 Sekunden ein) oder Schaltrelais (Ein/Aus). Schaltkontakte sind intern oder extern von jedem Telefon aus schaltbar. Auch eine Zuordnung in einer Rufverteilung ist möglich.

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Kombi-Modul K-544

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

Modul zur Steuerung des europäischen Installationsbusses

Modul zur Steuerung von Gebäudezuständen des europäischen Installationsbusses (EIB) mittels modernster Medien wie Systemtelefon, schnurloses Endgerät oder analoges Endgerät.

1 x Schnittstelle zur Anschaltung an den europäischen Installationsbus (EIB) mittels Bus-Anschlussklemme

2 x Sensorkontake

2 x potentialfreie Schaltkontakte. Schaltbar als Impulsrelais (3 Sekunden ein) oder Schaltrelais (Ein/Aus). Schaltkontakte sind intern oder extern von jedem Telefon aus schaltbar. Auch eine Zuordnung in einer Rufverteilung ist möglich.

Mit folgenden Funktionen im EIB:

Bedienen und Überwachen des EIB mit dem Telefon / Systemtelefon / Schnurlostelefon

Steuern von bis zu 32 Objekten/Aktoren (Schalten, Dimmen, Jalousie und Rollladen)

Speichern, Erlernen und Abrufen von 32 Szenen mit bis zu 8 Objekten (1 Bit oder 1 Byte)

Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie, Rollladen oder Szenen zu den Funktionstasten am Systemtelefon

Statusanzeige über Funktionstasten LED

Zeitsteuerung mit Tages- / Wochen und Feiertagsprogramm

Externe Fernsteuerung von Szenen mittels Schaltbox

Zeitgeber, Sendezyklus Zeit und Datum konfigurierbar

Zeitempfänger zur Synchronisation der TK-Anlage auf das EIB-System

Fernprogrammierung/Fernwartung über ISDN und LAN

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	EIB-Modul 522

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

Modul für LAN-Integration

LAN Einsteckmodul mit Netzwerk-Schnittstelle. IP Sprachverbindung nach ISDN over IP Protokoll zur Anbindung von Endgeräten oder Vernetzung von TK-Systemen.

8 x ISDN over IP Kanäle
Unterstützte Protokolle DSS1 und herstellerspezifisches Protokoll für den gleichzeitigen Betrieb von Systemtelefonen und Standard ISDN-Endgeräten.

Virtuelle CAPI im LAN (Remote CAPI)

TAPI - Server für alle Teilnehmer

Webinterface für Anlagenkonfiguration

Webinterface für Adressen und Kontaktverwaltung

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	LAN-Modul 410

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

LAN - Gateway mit ISDN-Schnittstellen

Gateway zur Anbindung von Systemtelefonen oder Standard ISDN-Endgeräten, in Verbindung mit dem ISDN over IP Protokoll, an das LAN-Modul.

4 x ISDN over IP Kanäle
Unterstützte Protokolle DSS1 und herstellerspezifisches Protokoll für den gleichzeitigen Betrieb von Systemtelefonen und Standard ISDN-Endgeräten.

2 ISDN-Mehrgeräte Anschlüsse

4 ISDN-Buchsen

Maße:	H:14,2 cm x B:18,4cm x T:4,1cm

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	LAN-Box 120

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

DECT Basisstation

DECT Sende-/Empfangseinheit zum Anschluss an ein bis zwei interne ISDN-Busse der AGFEO TK-Anlage.

Anschluss von bis zu 8 DECT 40 oder DECT 30 SystemHandys oder SystemHeadset 9120  oder DECT GAP Teilnehmern. Bis zu 4 Gespräche gleichzeitig möglich.

Maße:	H:14,2 cm x B:18,4cm x T:4,1cm

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	DECT S0-Basis plus

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

DECT Repeater

Repeater zur Reichweitenvergrößerung in Verbindung mit AGFEO DECT S0-Basis plus. Im Empfangsradius des Repeaters sind bis zu 2 Gespräche gleichzeitig möglich.

Maße:	H:10cm x B:10cm x T:4,2cm

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	DECT 30 Repeater

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

Bewegungsmelder Passiv-Infrarot (PIR)

Passiv-Infrarotmelder mit Fresneloptik verwendbar in Verbindung mit Funkmodul Standard.

Leistungsumfang

Erfassungsbereich 12m bei 90°

1 LED (Farbe rot) für Funktios- und Gehtest

Optionale Erweiterungen:

Winkel für Eckmontage

Farbe:	weiss
Maße:	H:15,5cm x B:5,8cm x T:4,4cm
Gewicht:	0,085 kg
Schutzart nach IEC:	IP 42

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Bewegungsmelder

komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

Türkontakt

Türkontakt mit 3 Reedkontakten verwendbar in Verbindung mit Funkmodul Standard.

Leistungsumfang

Türkontakt mit 3 Reedkontakten

1 Magnet

Optionale Erweiterungen:

Ersatzmagnete

Farbe:	weiss
Maße:	H:12,6cm x B:5,8cm x T:2,0cm
Gewicht:	0,080 kg
Schutzart nach IEC:	IP 31

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Türkontakt

komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

Ein / Aus Schalter

Mit Eingängen für verdrahtete Komponenten (z.B. Magnetkontakte, Schließblechkontakte) und potentialfreien Relaisausgängen für beliebige Steuer- und Schaltfunktionen (z.B. Garagentorsteuerung, Lichtsteuerung). Schalter verwendbar in Verbindung mit Funkmodul Standard.

Leistungsumfang

2 Eingänge verwendbar als Ruhe- oder Arbeitskontakt

2 potentialfreie Relais (40 VDC, 1 A, 30 W)

Farbe:	weiss
Maße:	H:12,6cm x B:5,8cm x T:2,4cm
Gewicht:	0,075 kg
Schutzart nach IEC:	IP 42

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Ein/Aus Schalter

komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

Glasbruchmelder

Akustischer Glasbruchmelder verwendbar in Verbindung mit Funkmodul Standard.

Leistungsumfang

Überwachungsradius 4-8m einstellbar

1 LED (Farbe rot) für Funktions- und Gehtest

Farbe:	weiss
Maße:	H:12,6cm x B:5,8cm x T:2,3cm
Gewicht:	0,060 kg
Schutzart nach IEC:	IP 31

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Glasbruchmelder

komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

Rauchmelder

Rauchmelder verwendbar in Verbindung mit Funkmodul Rund. Melder mit optischer Rauchpartikelmessung.

Leistungsumfang

Alarmschwelle bei 2,5%/m Rauchpartikelanteil

1 LED (Farbe rot) für Funktios- und Gehtest

Farbe:	weiss
Maße:	H:10,0cm x B:10,0cm x T:4,2cm
Gewicht:	0,085 kg
Schutzart nach IEC:	IP 44

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Rauchmelder

komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

Innensirene

Sirene für den Innenbereich verwendbar in Verbindung mit Funkmodul Standard.

Leistungsumfang

Lautstärke 80 db in 3m Entfernung

Farbe:	weiss
Maße:	H:12,6cm x B:5,8cm x T:3,0cm
Gewicht:	0,060 kg
Schutzart nach IEC:	IP 31

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Innensirene

komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

Außensirene

Wetterfeste Außensirene mit integriertem Funkmodul.

Leistungsumfang

Lautstärke 100 db in 3m Entfernung

Blitzleuchte zusammen oder getrennt schaltbar

Farbe:	weiss
Maße:	H:32,3cm x B:24,0cm x T:9,7cm
Gewicht:	2,6 kg
Schutzart nach IEC:	IP 34

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Außensirene

komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

Funkfernbedienung

Fernbedienung zur Steuerung von Anlagenfunktionen oder anderen Komponenten.

Leistungsumfang

Unidirektionale Steuerung

3 LEDs

4-stelliger PIN-Code programmierbar

7 fest programmierte Funktionstasten

Farbe:	grau/blau
Maße:	H:8,3cm x B:4,0cm x T:7,0cm
Gewicht:	0,025 kg
Schutzart nach IEC:	IP 55

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Außensirene

komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

Funkmodul

Funkmodul zur Adressierung der Komponenten an einem Wireless-Alarm-Controller.

Leistungsumfang

Bidirektionales Funkmodul

Trägerfrequenz 868,3 MHz

Integrierter Router bzw. Repeater

Dynamische Routensuche mittels "Easy Routing"

Sabotagekontakt

Optionale Erweiterungen:

Innensirene

Glasbruchmelder

Ein/Aus Schalter

Türkontakt

Bewegungsmelder

Winkel für Eckmontage

Farbe:	grau
Maße:	H:9,2cm x B:6,8cm x T:3,2cm
Gewicht:	0,145 kg
Schutzart nach IEC:	IP 31

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Funkmodul Standard

komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

Funkmodul

Funkmodul zur Adressierung der Komponenten an einem Wireless-Alarm-Controller.

Leistungsumfang

Bidirektionales Funkmodul

Trägerfrequenz 868,3 MHz

Integrierter Router bzw. Repeater

Dynamische Routensuche mittels "Easy Routing"

Sabotagekontakt

Optionale Erweiterungen:

Rauchmelder

Farbe:	grau
Maße:	H:10,3cm x B:10,3cm x T:4,0cm
Gewicht:	0,165 kg
Schutzart nach IEC:	IP 31

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Funkmodul Rund

komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

Wireless Alarm Controller

Funk- und Meldesystem mit Schnittstelle zur Anbindung an TK-Anlagen und zur Adressierung von Funkkomponenten im 868,3 MHz Bereich.

Ausbau

1 x RS-232 Schnittstelle über 9pol. Sub-D Stecker für Verbindung zur TK-Anlage.

1 x RS-232 Schnittstelle über 9pol. Sub-D Buchse für PC- oder Druckeranschluss. Bei Anschluss an den PC mit folgenden Funktionen:
Systemkonfiguration und Konfiguration des Telefonbuches, Auslesen von Gebührendaten, Download neuer Firmware, CTI-Software, TAPI-Schnittstelle, Least-Cost-Routing und Timersteuerung.

5 LEDs zur Funktions- und Statusanzeige

1 x Piezo-Summer

2 x Schaltkontakte

2 x Sensorkontakte

1 x Batteriefach für Backup

Leistungsumfang

bis zu 53 Ein- und Ausgänge steuerbar

Bidirektionales Funkmodul

Interne oder externe Alarmierung bei Auslösen eines Ereignisses

Trägerfrequenz 868,3 MHz

Maße:	H:18,4cm x B:14,2cm x T:4,0cm
Gewicht:	0,460 kg

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Wireless Alarm Controller

komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

Wireless Alarm Controller / EIB

Funk- und Meldesystem mit Schnittstelle zur Anbindung an TK-Anlagen und zur Adressierung von Funkkomponenten im 868,3 MHz Bereich sowie Schnittstelle zum europäischen Installationsbus (EIB) mittels GIRA HomeServer2.

Ausbau

1 x RS-232 Schnittstelle über 9pol. Sub-D Stecker für Verbindung zur TK-Anlage.

1 x RS-232 Schnittstelle über 9pol. Sub-D Buchse für PC- oder Druckeranschluss. Bei Anschluss an den PC mit folgenden Funktionen:
Systemkonfiguration und Konfiguration des Telefonbuches, Auslesen von Gebührendaten, Download neuer Firmware, CTI-Software, TAPI-Schnittstelle, Least-Cost-Routing und Timersteuerung.

1 x RJ-45 Netzwerkanschluss zum Anschluss an GIRA HomeServer 2

5 LEDs zur Funktions- und Statusanzeige

1 x Piezo-Summer

2 x Schaltkontakte

2 x Sensorkontakte

1 x Batteriefach für Backup

Leistungsumfang

bis zu 53 Ein- und Ausgänge steuerbar

Bidirektionales Funkmodul

Interne oder externe Alarmierung bei Auslösen eines Ereignisses

Trägerfrequenz 868,3 MHz

Anzeige und Weiterleitung von Störungsmeldungen

automatische Steuerung mittels Zeitprofilen nach Tageszeit und Wochentag

Standardfunktionen wie Schalten, Dimmen, Jalousie, Szenen sowie die Darstellung von Messwerten im EIB-Betrieb

Maße:	H:18,4cm x B:14,2cm x T:4,0cm
Gewicht:	0,460 kg

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Wireless Alarm Controller/EIB

komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

Türsprechstelle

Türsprechstelle mit 1-2 Klingeltastern für den analogen Nebenstellenanschluss.

Leistungsumfang:

Modulaufsatz für 1 oder 2 Klingeltaster

Beleuchtestes Beschriftungsfeld

2 Relais für Türöffner und –klingel

Montagematerial für Auf- oder Unterputzmontage

Anschluss für externe Spannungsversorgung

Optionale Erweiterungen:

Steckernetzteil

Farbe:	weiß oder silber
Maße:	Torstellenblende 
	B:104 x H:234 x T:17 mm
	Aufputzrahmen 
	B:100,3 x H:230,3 x T:28 mm
	Unterputzgehäuse 
	B:79,2 x H:206 x T:41,9 mm
Gewicht:	0,486 kg
Schutzart nach IEC:	IP 53

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	TFE 2

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

Türsprechstelle

Türsprechstelle mit 3-4 Klingeltastern für den analogen Nebenstellenanschluss.

Leistungsumfang:

Modulaufsatz für 3 oder 4 Klingeltaster

Beleuchtestes Beschriftungsfeld

1 Relais für Türöffner

Montagematerial für Auf- oder Unterputzmontage

Anschluss für externe Spannungsversorgung

Optionale Erweiterungen:

Steckernetzteil

Farbe:	weiß oder silber
Maße:	Torstellenblende 
	B:104 x H:234 x T:17 mm
	Aufputzrahmen 
	B:100,3 x H:230,3 x T:28 mm
	Unterputzgehäuse 
	B:79,2 x H:206 x T:41,9 mm
Gewicht:	0,486 kg
Schutzart nach IEC:	IP 53

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	TFE 4

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten